Утверждено

решением Думы ЗАТО Звёздный

от 23.05.2019 № 482

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры В ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы

Том 1. Программный документ

Шифр проекта: 66-П-2018-ПКРКИ-КОР.4

Редакция от 16.04.2019

Пермь 2018

Содержание

Введение	5

О программе	5

Общие сведения	8

1. Паспорт	10

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный	14

2.1. Водоснабжение и водоотведение в ЗАТО Звёздный	14

2.1.1. Водоснабжение в ЗАТО Звёздный	14

2.1.2. Водоотведение в ЗАТО Звёздный	17

2.2. Теплоснабжение в ЗАТО Звёздный	19

2.3. Газоснабжение в ЗАТО Звёздный	21

2.4. Электроснабжение в ЗАТО Звёздный	23

2.5. Утилизация ТКО в ЗАТО Звёздный	27

2.6. Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности	29

3. Перспективы развития ЗАТО Звёздный и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	32

3.1. Динамика и прогноз численности населения ЗАТО Звёздный	32

3.2. Прогноз развития застройки в ЗАТО Звёздный	33

3.3. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края	36

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный	37

5. Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей	39

5.1. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Звёздный	39

5.2. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения в ЗАТО Звёздный	44

5.3. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения в ЗАТО Звёздный	48

5.4. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения в ЗАТО Звёздный	49

5.5. Программа инвестиционных проектов в сфере размещения и утилизации ТКО в ЗАТО Звёздный	51

5.6. Программа инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный	52

6. Общая программа инвестиционных проектов для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы	54

7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги	64

# Введение

## О программе

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы» (далее именуется – Программа) разработана на основании Муниципального контракта от 21.11.2018 № 66-П между администрацией ЗАТО Звёздный и ООО «Профит-Тайм» во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказа Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановления Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры - определяемая органами местного самоуправления для организации коммунального комплекса программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) бытовых отходов, в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки и реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

При реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы» необходимо учитывать требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

- постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 «Об утверждении Правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения»;

- приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказ Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»;

- приказ Минрегиона РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

В настоящее время в ЗАТО Звёздный для достижения баланса интересов потребителей услуг организаций коммунального комплекса и интересов самих организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса, вводится механизм платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, используемых для финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

В Программу включены мероприятия, разработанные для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения), надлежащего отвода сточных вод, а также мероприятия, необходимые для обеспечения строящихся объектов капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию до 2032 года.

## Общие сведения

Поселок Звездный Пермского края является поселком городского типа краевого подчинения Пермского края, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти.

Площадь ЗАТО Звёздный составляет 90,8 кв. км. – 0,06 % всей площади Пермского края. При этом площадь посёлка Звёздный – 5,6 кв. км.

Протяженность территории ЗАТО Звёздный с севера на юг – 12 км, с востока на запад – 15 км.

ЗАТО Звёздный Пермского края расположен в 36,8 км южнее г. Пермь и является анклавом на территории Пермского муниципального района. ЗАТО Звёздный Пермского края относится к Пермской агломерации, выгодность его экономико-географического положения обусловлена хорошей транспортной доступностью, а именно: близостью краевого центра (36,8 км), близостью к федеральной автомобильной дороге 1Р-242 Пермь-Екатеринбург (3,8 км), наличием выхода на Транссибирскую магистраль в точке примыкания ст. Юг ОАО «РЖД» Свердловской ж.д. (3,8 км), речного грузового порта Пермского края (30 км), международного аэропорта Большое Савино (30 км).

Рисунок 1 –Территориальное положение ЗАТО Звёздный

# 1. Паспорт

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; - приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». - Муниципальный контракт от 21.11.2018 № 66-П между администрацией ЗАТО Звёздный и ООО «Профит-Тайм» на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения и разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Звёздный Пермского края. |
| Заказчик программы | Администрация ЗАТО Звёздный |
| Место нахождения заказчика | Россия, поселок Звездный, ул. Ленина, 11А |
| Разработчик программы | ООО «Профит-тайм» |
| Место нахождения разработчика | Россия, г. Пермь, ул. Николая Островского, 64 А |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация ЗАТО Звёздный, |
| Исполнители мероприятий Программы | Все структурные подразделения администрации ЗАТО Звёздный, организации коммунального комплекса, ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и другие лица, интересы которых затрагиваются Программой. |
| Основные цели Программы | 1. Повышение уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, снижение себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство. 2. Обеспечение потребителей надёжными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. 3. Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства. |
| Задачи Программы | 1. Определение объемов жилой застройки, намеченных к освоению до 2032 года. 2. Определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, в том числе: а) определение сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, а также сроки их проектирования и строительства, в соответствии со сроками освоения перспективных районов; б) определение видов сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение; в) определение стоимости строительства по укрупненным показателям; г) определение объектов инженерно-технического обеспечения требуемых модернизации, источником финансирования которой будут надбавки к тарифам на услуги предприятий коммунального комплекса |
| Важнейшие целевые показатели Программы | 1. Показатели надежности (бесперебойности) снабжения потребителей товарами (услугами) организации коммунального комплекса. 2. Показатели сбалансированности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Показатели доступности для потребителей коммунальных услуг. 4. Показатель эффективности деятельности организации коммунального комплекса. |
| Сроки реализации Программы | 2018-2032 год |
| Объемы требуемых капитальных вложений | ВСЕГО – 250,864 млн. руб.: - бюджет ЗАТО Звёздный; - бюджет Пермского края; - внебюджетные средства. |
| Ожидаемые результаты | Разработка проектов с последующей реализацией инвестиционных программ предприятий системы коммунальной инфраструктуры с расчетом финансовых потребностей и определения тарифа на подключение к системам инженерно-технического обеспечения и надбавок к тарифам на товары и услуги предприятиями системы коммунальной инфраструктуры. |
| Контроль за исполнением Программы | - Глава администрации ЗАТО Звёздный; - Дума ЗАТО Звёздный. Текущий контроль: - 1 заместитель главы администрации ЗАТО Звёздный; - Отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звёздный. |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный

К коммунальным услугам, предоставляемым населению ЗАТО Звёздный и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение в ЗАТО Звёздный;

- водоотведение в ЗАТО Звёздный;

- теплоснабжение в ЗАТО Звёздный;

- газоснабжение в ЗАТО Звёздный;

- электроснабжение в ЗАТО Звёздный;

- вывоз ТКО в ЗАТО Звёздный.

Перечень предприятий системы коммунальной инфраструктуры:

- МУП ЖКХ «Гарант»;

- ООО УК «Комфорт Плюс»;

- ООО «ТК «Орион».

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение в ЗАТО Звёздный

### 2.1.1. Водоснабжение в ЗАТО Звёздный

Источником водоснабжения ЗАТО Звёздный являются подземные воды. Комплекс водонасосной станиции (далее - ВНС) «Кояново» состоит из 7 станций (артезианских скважин) первого подъёма, производительностью 65 м3/час каждая, и 5 насосов второго подъёма. Также имеется 1 скважина у котельной, производительностью 25 м3/час. Количество резервных скважин на водозаборе первой категории согласно табл. 5 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» должно быть две. В этом случае количество рабочих скважин составляет 6.

Часовая производительность водозабора составит: Qчас=65х6=390м3/час.

Артезианские насосы на водозаборе работают не более 20 часов в сутки, отсюда Qсут.=390х20=7800м3/сут.

Вода из скважин поступает в два железобетонных резервуара емкостью 600м3 каждый. Из них насосами, установленными в насосной станции второго подъема (4 насоса ЦНС 180/170 производительностью 180 м3/час каждый и 1 насос 6МС6х4 производительностью 150 м3/час), вода забирается и по двум водоводам диаметром 325 мм длиной 2,5 км каждый, проходя через бактерицидную станцию, оборудованную 8-ю установками ОВ-50, поступает в водонапорную башню высотой 35м, объемом бака 250 м3 и в водопроводную сеть поселка.

Существующий водозабор и все сооружения на нем обеспечивают поселок Звездный водой на расчетный срок.

Водопроводная сеть по поселку Звездный проектируется кольцевая. На кольцевых сетях устанавливаются пожарные гидранты на расстоянии не более 150м друг от друга. Протяженность сети водоснабжения - 35,112 км, износ сетей водоснабжения 35%. Диаметр труб магистральной сети водоснабжения составляет 100, 150, 200, 300, 350 мм.

Фактический расход воды на хозяйственно-бытовые нужды в 2018 г. составил 1561,12 м3/сут., в том числе бюджетными организациями – 166,22 м3/сут., населением – 895,73 м3/сут. С 01.01.2007 утверждён на 25 лет расход 4000 м3/сутки, фактический расход меньше утвержденного.

Качество питьевой воды в ЗАТО Звёздный отвечает нормативным требованиям.

Характеристика сетей водоснабжения

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение магистральных сетей водоснабжения | км | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | - | - | - |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении магистральных сетей водоснабжения | % | - | - | - |
| 4 | Одиночное протяжение разводящих сетей водоснабжения | км. | 29,012 | 29,012 | 29,012 |
| 5 | в т.ч. нуждающихся в замене | км. | 0,139 | 0,62 | 0,385 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении разводящих сетей водоснабжения | % | 0,5 | 2,1 | 1,3 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой сети | км. | - | - | - |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | - | - | - |
| 9 | Доля внутриквартальной и внутридворовой сети, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении | % | - | - | - |
| 10 | Общая протяженность сети | км. | 35,112 | 35,112 | 35,112 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | 0,139 | 0,62 | 0,385 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене | % | 0,4 | 1,8 | 1,1 |

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. (Iп/год.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забрано вод из источников водоснабжения | тыс. м3/год | 639,1 | 569,81 | 264,62 |
| 2. | Объем реализации | тыс. м3/год | 430,3 | 412,52 | 207,16 |
| 2.1 | Население | тыс. м3/год | 354,9 | 326,99 | 163,47 |
| 2.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 64,31 | 60,67 | 33,22 |
| 2.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 11,09 | 24,86 | 10,47 |
| 3 | Тариф на услуги холодного водоснабжения питьевой водой | руб./м3 | 21,76 | 22,74 | 23,66 |
| 4 | Дисбаланс между реализацией воды и воды прошедшей водоподготовку | тыс. м3/год | 208,8 | 157,29 | 57,46 |

Централизованным водоснабжением охвачены все муниципальные бюджетные учреждения в ЗАТО Звёздный. Жилой фонд, оборудованный централизованным водоснабжением, составляет 100%.

Очистные сооружения водозабора в ЗАТО Звёздный находятся в муниципальной собственности ЗАТО Звёздный. Объект передан на баланс в МУП ЖКХ «Гарант», закреплен на правах хозяйственного ведения.

Аварийных случаев в системе водоснабжения ЗАТО Звёздный за последние 5 лет не выявлено.

### 2.1.2. Водоотведение в ЗАТО Звёздный

На территории ЗАТО Звёздный действует централизованная система водоотведения. Принципиальная схема водоотведения – самотечная, насосные станции на сети отсутствуют. Протяженность сети канализации 21,4 км, износ сетей водоотведения 60%. Диаметр труб магистральной сети водоотведения составляет 150, 200, 500 мм.

Очистка стоков осуществляется на очистных сооружениях «Капля 5000» полной биологической очистки, расположенных к юго-востоку от поселка. С 1996г. повысились требования согласующих организаций к сбросу очищенных сточных вод. Качество очищенной сточной воды стало регламентироваться по:

- хлоридам;

- фосфатам;

- азоту аммонийному;

- СПАВам (синтетическим поверхностно-активным веществам).

Существующие очистные сооружения обеспечивают эти требования. Санитарно-защитная зона очистных сооружений составляет 200 м. Сточные воды от большей части поселка Звездный сбрасываются в самотечные канализационные сети. Для отведения сточных вод от новой проектируемой одноэтажной застройки предусмотрено устройство септиков с организацией вывоза.

В состав комплекса «Капля 5000» входят: станция механической очистки (СМО), резервуар усреднитель, станция биологической очистки (СБО), компрессорная станция, здание лаборатории, трансформаторная подстанция.

Сточные воды поступают от кварталов жилой застройки и от муниципальных предприятий и учреждений в ЗАТО Звёздный. Поступления промышленных стоков нет.

Производительность биологических очистных сооружений для очистки стоков – 5000 м3/сутки (208,34 м3/час). Очистные сооружения канализации находятся в муниципальной собственности. Объект передан на баланс в МУП ЖКХ «Гарант», закреплен на праве хозяйственного ведения.

Характеристика сетей водоотведения ЗАТО Звёздный

Таблица 3

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных коллекторов | км | - | - | - |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | - | - | - |
| 3 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км. | 21,534 | 21,534 | 21,534 |
| 4 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | 0,2 | 0,2 | 0,38 |
| 5 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км. | - | - | - |
| 6 | в т.ч. нуждающейся в замене | км. | - | - | - |

Доля сетей водоотведения, нуждающихся в замене, в 2018 году составила 1,7%.

Основные показатели системы водоотведения ЗАТО Звёздный

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации (объем сточных вод, отведенный от всех потребителей) | тыс. м3/год | 424,65 | 392,58 | 202,24 |
| 1.1 | Население | тыс. м3/год | 354,9 | 326,99 | 163,47 |
| 1.2 | Бюджетные организации | тыс. м3/год | 64,3 | 60,67 | 33,22 |
| 1.3 | Прочие потребители | тыс. м3/год | 5,4 | 4,92 | 2,85 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3/год | 424,65 | 392,58 | 202,24 |
| 3 | Тариф на услуги водоотведения для населения | руб./м3 | 36,20 | 38,80 | 41,25 |
| 4 | Износ очистных сооружений | % | - | - | - |

Жилой фонд, оборудованный централизованным водоотведением, составляет 100%.

Существующих проблем в прокладке сетей водоотведения не отмечено.

## 2.2. Теплоснабжение в ЗАТО Звёздный

Теплоснабжение в ЗАТО Звёздный осуществляется централизованно от газовой котельной (много- и среднеэтажная застройка) и при помощи автономных источников теплоснабжения (индивидуальная застройка). В ЗАТО Звёздный имеется котельная установленной мощности 75,0 Гкал/час, работающая на природном газе. Суммарная нагрузка на систему теплоснабжения - 27,9 Гкал/час, резерв тепловой мощности составляет 32,72 Гкал/час. Высок износ оборудования, срок службы основного оборудования составляет до 31 года (котлы), срок службы вспомогательного оборудования составляет до 25 лет. Вид резервного топлива для котельной – мазут. Повысительные насосные станции на территории поселка отсутствуют.

Принципиальная схема прокладки сетей теплоснабжения в ЗАТО Звёздный – радиальная. Сети теплоснабжения выполнены в наземном и подземном исполнении. Протяженность сетей теплоснабжения в ЗАТО Звёздный составляет 11,36 км сетей в двухтрубном исчислении, износ сетей на текущий момент составил 13%.

Характеристика сетей теплоснабжения ЗАТО Звёздный

Таблица 5

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность магистральных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) | км | 11,36 | 11,36 | 11,36 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | - | - | - |
| 3 | Доля магистральных сетей, нуждающихся в замене | % | - | - | - |
| 4 | Протяженность распределительных сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) | км. | 10,52 | 10,52 | 10,52 |
| 5 | в т.ч. нуждающихся в замене | км. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Доля распределительных сетей, нуждающихся в замене | % | 29 | 29 | 29 |
| 7 | Общая протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) | км | 21,88 | 21,88 | 21,88 |
| 8 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Общая доля сетей, нуждающихся в замене | % | 13 | 13 | 13 |

Основные показатели системы теплоснабжения ЗАТО Звёздный

Таблица 6

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. (Iп/года) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем системы теплоснабжения | тыс. м3 | 564,64 | 564,64 | 564,64 |
| 2 | Объем подпитки | тыс. м3/год | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3 | Объем технологических потерь теплоносителя | тыс. м3/год | 3,28 | 3,39 | 6,43 |
| 4 | Мощность источника тепловой энергии (котельной) | Гкал/ч | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 5 | Нагрузка потребителей тепловой энергии | Гкал/ч | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
| 6 | Тариф на услуги теплоснабжения | руб./Гкал | 1503,79 | 1577,35 | 1639,49 |

Характеристики котлов котельной ЗАТО Звёздный

Таблица 7

| № п/п | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Количество единиц | Производительность Гкал/час | Поверхность нагрева | Уд.расход топлива, кгут/Гкал | Примечания (резерв, ремонт, требует замены и пр) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проектный | Фактический |  |
| Паровые котлы |
| 1 | ДКВР-10/13 | 1987 | 1 | 6,7 | 202 | - | 158 | - |
| 2 | ДЕ- 16/14 | 1990 | 1 | 10,7 | 156 | - | 156 | - |
| 3 | ДЕ – 16/14 | 1991 | 1 | 10,7 | 156 | - | 157 | - |
| 4 | ДКВР-10/13 | 1987 | 1 | 6,7 | 202 | - | 158,4 | - |
| 5 | ДЕ – 16/14 | 1990 | 1 | 10,7 | 156 | - | 155,1 | - |
| 6 | ДКВР-20/13 | 1999 | 1 | 13,4 | 317 | - | 154 | - |
| 7 | ДКВР-20/13 | 2001 | 1 | 13,4 | 317 | - | 153 | - |

Существующие по состоянию на 2018 год технические ограничения на использование установленной тепловой мощности котлов с учётом их значительного физического износа не установлены.

Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением составляет 100,0%.

## 2.3. Газоснабжение в ЗАТО Звёздный

Газоснабжение в ЗАТО Звёздный в настоящее время осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ в ЗАТО Звёздный поступает от газораспределительной станции (далее – ГРС) «Бершеть».

Газ подается по подземному газопроводу высокого давления от ГРС «Бершеть» до газорегуляторного пункта (далее – ГРП) «Звездный». Мощность распределительного устройства на вводе (проектная) составляет 22450 тыс. м. куб./год. От ГРС «Бершеть» до ГРП диаметр выходящего газопровода 377 мм, переход на диаметр 273 мм, 219 мм, 55 мм (давление 6,0 кгс/см2). От ГРП газопроводы низкого давления диаметром 219, 33, 108, 89, 57 мм (давление 0,05 кг/см2).

Плата за подключение к газопроводу новых абонентов установлена постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края от 27.12.2017 № 218-тп «Об установлении платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения акционерного общества «Газпром газораспределение Пермь» на 2018 год». Размер платы за подключение новых абонентов к сети газораспределения приведен таблице 8.

Плата за технологическое присоединение к сетям газораспределения

Таблица 8

| № п/п | Заявители | Плата за подключение, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) (без учета НДС) | 61894,03 |
| 2 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) (с учетом НДС). | 40000,00 |
| 3 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов до фасада здания (без устройства пунктов редуцирования газа) для следующих категорий граждан: - инвалидов, ежемесячный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для отдельных социально-демографических групп; - семей, имеющих детей-инвалидов, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае на душу населения; - пенсионеров, ежемесячный доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае для пенсионеров; - многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленную в Пермском крае на душу населения; - малоимущих семей с детьми. (с учетом НДС) | 40000,00 |
| 4 | Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, для следующих категорий граждан: - ветераны Великой Отечественной войны; - семьи, имеющие детей-инвалидов; - многодетные семьи, семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью и имеющим с учетом указанных детей троих и более детей (включая родных и усыновленных (удочеренных); - неработающие инвалиды I и II группы. (с учетом НДС) | 24765,39 |

## 2.4. Электроснабжение в ЗАТО Звёздный

Электроснабжение в ЗАТО Звёздный осуществляется от подстанции (далее – ПС) «Горка» и ПС «Кояново». Распределение электроэнергии в ЗАТО Звёздный от подстанций осуществляется по воздушным линиям напряжением 6 кВ.

Износ воздушных линий электропередач ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4 кВ составляет 20%, износ кабельных линий электропередач ВЛ-6кВ и ВЛ-0,4 кВ составляет 70%.

Основные показатели системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность источника электроэнергии | млн. кВт ч/год | 5,300 |
| 2 | Потребление электроэнергии из них: | млн. кВт ч/год | 3,553 |
| 2.1 | -на производственные нужды | млн. кВт ч/год | отсутствует |
| 2.2 | -на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 3,553 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 132,7 |
| 4 | Протяженность сетей, нуждающихся в реконструкции | км | 6,58 |
| 5 | Доля сетей, нуждающихся в реконструкции | % | 5% |
| 6 | Тариф на электроэнергию | руб за 1 кВт.ч | 3,674 |

Перечень трансформаторных подстанций, расположенных на территории ЗАТО Звёздный

Таблица 10

| № п/п | Наимено-вание | Адрес (местонахождение) | Год ввода в эксплуа-тацию | ƩS кВА | S Раб./рез., кВА (Тип – ТМ) | S присоединенных потребителей, кВА (Загрузка) | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТП №1 | ЗАТО Звёздный | 1962 | 960 | 400/560 (ТМГ) | 200 | 25 |
| 2. | ТП №2 | ЗАТО Звёздный | 1962 | 1260 | 1000/260 (ТМГ) | 950 | 25 |
| 3. | ТП №3 | ЗАТО Звёздный | 1962 | 800 | 650/150 (ТМГ) | 560 | 25 |
| 4. | ТП №4 | ЗАТО Звёздный | 1964 | 800 | 650/150 (ТМ) | 560 | 35 |
| 5. | ТП №5 | ЗАТО Звёздный | 1965 | 720 | 400/320 (ТМ) | 200 | 80 |
| 7. | ТП №7 | ЗАТО Звёздный | 2007 | 800 | 650/150 (ТМГ) | 560 | 25 |
| 8. | ТП №9 | ЗАТО Звёздный | 1964 | 800 | 650/150 (ТМ) | 560 | 60 |
| 9. | ТП №10 | ЗАТО Звёздный | 2007 | 500 | 400/100 (ТМГ) | 350 | 25 |
| 10. | ТП №11 | ЗАТО Звёздный | 1963 | 800 | 650/150 (ТМ) | 560 | 80 |
| 11. | ТП №12 | ЗАТО Звёздный | 1983 | 800 | 650/150 (ТМ) | 560 | 60 |
| 13. | ТП №14 | ЗАТО Звёздный | 1998 | 800 | 650/150 (ТМ) | 560 | 40 |
| 14 | ТП №15 | ЗАТО Звёздный | 1978 | 1260 | 1000/260 (ТМ) | 850 | 60 |
| 15 | ТП №16 | ЗАТО Звёздный | 1978 | 1120 | 560/560 (ТСМ) | 290 | 60 |
| 16 | ТП №17 | ЗАТО Звёздный | 1978 | 250 | 200/50 (ТМ) | 120 | 60 |
| 17 | ТП №19 | ЗАТО Звёздный | 1978 | 800 | 400/400 (ТМЗ) | 280 | 60 |
| 18 | ТП №20 | ЗАТО Звёздный | 1990 | 800 | 650/150 (ТМЗ) | 560 | 50 |
| 19 | КТП №1 | ЗАТО Звёздный | 2007 | 160 | 140/20 (ТМ) | 120 | 25 |
| 20 | КТП №2 | ЗАТО Звёздный | 1963 | 50 | 40/10 (ТМХ) | 40 | 90 |
| 21 | КТП №4 | ЗАТО Звёздный | 2017 | 400 | 300/100 (ТМГ) | 250 | 0 |
| 22 | КТП №5 | ЗАТО Звёздный | 1965 | 100 | 90/10 (ТМ) | 70 | 90 |
| 23 | КТП №7 | ЗАТО Звёздный | 1964 | 63 | 53/10 (ТМ) | 48 | 90 |
| 24 | КТП №9 | ЗАТО Звёздный | 2003 | 180 | 150/30 (ТСМА) | 100 | 20 |
| 25 | КТП №13/1 | ЗАТО Звёздный | 2014 | 630 | 500/130 | 400 | 2 |
| 26 | ТП №40 | Площадка 6-Т | 1963 | 500 | 250/250 (ТМГ) | 180 | 25 |
| 27 | КТП №10 | Площадка 6-Т | 2006 | 400 | 350/50 (ТМГ) | 280 | 25 |
| 28 | ТП №35 | Площадка 19 | 1964 | 250 | 200/50 (ТМ) | 100 | 80 |
| 29 | КТП №8 | Комета (П/Л) | 1964 | 630 | 530/100 (ТМГ) | 400 | 25 |
| 30 | КТП №11 | Площадка 6-Ж | 1964 | 100 | 85/15 (ТМ) | 20 | 90 |

В ЗАТО Звёздный 30 действующих трансформаторных подстанций. Средний износ трансформаторных подстанций составляет 47%.

Энергоснабжением оборудовано 100 % жилья.

В ЗАТО Звёздный имеется резерв электрических мощностей, который составляет 1,747 млн. кВт ч/год. Вместе с этим в существующем жилом фонде качество электроэнергии удовлетворительное, требуется частичная реконструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ и реконструкция части трансформаторных подстанций.

При проектировании строительства или реконструкции объектов на территории ЗАТО Звёздный приведение электроснабжения к нормативной категории, а также необходимость реконструкции либо установки новых трансформаторных подстанций определяется проектной организацией на основании технических условий, выдаваемых владельцем электрических сетей.

## 2.5. Утилизация ТКО в ЗАТО Звёздный

Действующий полигон захоронения ТКО расположен по адресу: Пермский край, п. Звездный, ул. Промышленная, 11. Площадь действующего полигона ТКО составляет 9 га, размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м. Вместимость полигона - 2 403 793 м3/1 923 034 т, на данный момент накоплено 1 896 188 м3/1 516 950 т, резерв вместимости составляет 507 605 м3/406 084 т, что позволит использовать полигон вплоть до расчетного срока данной Программы. Участок разбит на карты, в данный момент используется две карты, третья карта закрыта, высота данной карты составляет около 5 м.

Данный полигон принимает отходы 4 и 5 класса опасности. Каждый слой отходов покрывается промежуточным изолирующим слоем высотой 0,25 м. для изолирующих слоев используются глинистые грунты с влажностью 30-50%.

Основными источниками воздействия полигона на объекты окружающей среды (атмосферу, природные воды, почву) являются образующиеся в процессе разложения отходов биогаз, ливневые и фильтрационные воды.

Для исключения скопления биогаза в карте полигона предусматривается его отведение через колодцы, установленные в верхней точке каждой карты полигона. Биогаз из первого слоя ТКО через дренажные каналы собирается и выводится в колодец.

Для сбора талых и дождевых стоков на полигоне оборудованы ливнеотводные лотки, выходящие на кольцевой канал. Отвод фильтрационной воды из дерн производится пластмассовыми трубами в систему ливневой канализации, где собирается в емкости (3 емкости, объемом 60 м3 каждая). Далее вода используется на увлажнение отходов в периоды пожаров. Вода на полив подается переносным погружным насосом в систему поливочного водопровода. Увлажнение производится через поливочные краны из шланга. Для защиты окружающей среды, кроме дренажной траншеи на полигоне предусмотрены естественный экран, обваловка и ограждение полигона.

На полигоне предусмотрена организация экологического контроля и мониторинга за состоянием окружающей среды, ежегодно проводятся лабораторные исследования всех природных сред в соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»: мониторинг атмосферного воздуха (1 раз в квартал), мониторинг подземных вод (2 раза в год), мониторинг поверхностных вод (2 раза в год), мониторинг почв (1 раз в год), радиационный дозиметрический контроль всех отходов перед поступлением на полигон. Результаты исследования влияния полигона на окружающую среду показывают, что уровень предельной допустимой концентрации вредных веществ (ПДК) не превышает нормированного.

Деятельность по сбору, транспортированию, обезвреживанию и размещению (в части захоронения) отходов осуществляет ООО «ТК «Орион» (Лицензия № 59-00175 от 04.03.2014 г.).

Основные показатели деятельности по захоронению ТКО приведены в таблице 11.

Основные показатели деятельности по захоронению ТКО

Таблица 11

| Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | план | план |
| Объем захороненных ТКО* | тыс. м3 | 61,3 | 16,9 | 17,1 | 17,2 |
| Тариф на захоронение 1 м3 ТКО, без НДС | руб./ м3 | 109,89 | 112,07 | 114,18 | 116,33 |

* - использована информация Федеральной службы государственной статистики: [сайт]. URL: http://www.gks.ru/.

## 2.6. Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности

В рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» на территории ЗАТО Звёздный реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края», утвержденная постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 12.02.2019 № 136.

Целями Программы являются:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в ЗАТО Звёздный за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений и организаций

- снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей, улучшение среды проживания.

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

- экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

- обеспечение учёта всего объёма потребляемых энергетических ресурсов;

- сокращение потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

Задачи Программы:

- организация учёта и контроля всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов;

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- организация проведения обязательных энергетических обследований;

- создание экономических механизмов энергосберегающей деятельности;

- поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих энергосберегающую деятельность;

- нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, коммунальном комплексе, жилищном фонде, на транспорте;

- повышение заработной платы работников бюджетной сферы за счёт экономии средств от потребления энергоресурсов;

- пропаганда энергосбережения;

- обучение и подготовка персонала организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчёте на одного жителя) в объёме полномочий, переданных органу местного самоуправления.

Обеспечение снижения к 2032 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления экономики и организаций в соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности планируемых мероприятий Программы, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы ЗАТО Звёздный на энергосберегающий путь развития.

В условиях роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой внутридомовым оборудованием, за период до 2032 года повысится в более чем в 2 раза. Стоимость услуг по водоснабжению и водоотведению за период до 2032 года увеличится соответственно в 1,5 и в 2,5 раза, стоимость электроэнергии – в 5 раз, услуг по газоснабжению – 2 в раза, услуг по вывозу коммунальных отходов в 1,3 раза.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию ЗАТО Звёздный становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития. Это может привести к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории ЗАТО Звёздный, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Реализация Программы позволит обеспечить:

- переход на 100%-й приборный учёт энергоресурсов при расчётах с организациями коммунального комплекса;

- снижение затрат бюджета ЗАТО Звёздный на оплату коммунальных ресурсов;

- решение экологических и социальных проблем ЗАТО Звёздный.

# 3. Перспективы развития ЗАТО Звёздный и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

## 3.1. Динамика и прогноз численности населения ЗАТО Звёздный

Численность населения ЗАТО Звёздный в 2016-2032 гг.

Таблица 12

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам (факт.) | Значение показателя по годам (планируемое) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 | 2032 |
| 1 | Население, чел. | 9247 | 9303 | 9407 | 9488 | 9573 | 9643 | 9722 | 10522 | 11472 |

Рис. 1. Численность населения ЗАТО Звёздный в 2016-2032 гг.

Естественное повышение населения за 2017 г. составило 104 человека. В течение 2016 - 2018 годов наблюдается устойчивая тенденция превышения рождаемости над смертностью.

Ежегодное повышение численности обусловлено естественным повышением населения ЗАТО Звёздный, повышением уровня рождаемости.

Миграционные процессы незначительно понижают численность населения ЗАТО Звёздный. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.

Миграционная убыль населения в 2017 году составила 155 чел. Расчет прогноза численности населения ЗАТО Звёздный произведен с учетом сложившихся тенденций.

## 3.2. Прогноз развития застройки в ЗАТО Звёздный

Основную селитебную нагрузку будет нести ЗАТО Звёздный. Размещение нового строительства предусматривается в границах ЗАТО Звёздный и на территориях, прилегающих к существующей застройке, расположенной на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства жилых домов на земельных участках, предназначенных индивидуального жилищного строительства.

Зона усадебной или сблокированной застройки выделена (для индивидуального жилищного строительства) выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов жилых домов, на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства с низкой плотностью застройки.

Увеличение жилищного фонда предполагается за счет строительства индивидуального жилья усадебного типа, а также малоэтажного строительства в существующих границах ЗАТО Звёздный, а также в новых зонах, выделяемых под жилищное строительство.

Генеральным планом ЗАТО Звёздный Пермского края предполагается компактное развитие селитебной территории за счет жилых домов средней этажности и малоэтажного строительства. Динамика жилищного строительства представлена в таблице 13.

Динамика жилищного строительства в ЗАТО Звёздный в 2018-2032 гг.

Таблица13

| Показатель | Единица измере-ния | 2016г. (факт) | 2017г. (факт) | 2018г. (факт) | 2022г. (план.) | 2027г. (план.) | 2032г. (план.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел | 9303 | 9303 | 9407 | 9722 | 10522 | 11472 |
| Средняя жилищная обеспеченность | м2 общ. площади на чел. | 14,2 | 14,2 | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,7 |
| Жилищный фонд | тыс. м2 | 131670,0 | 131670,0 | 131670,0 | 137080,2 | 150464,6 | 168638,4 |
| Ветхий жилой фонд | тыс. м2 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Не рассчитано | Не рассчитано | Не рассчитано |
| Потребители, оборудованные общедомовыми приборами учета: | - | - | - | - | - | - | - |
| -тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения | % | 87,27 | 87,27 | 87,27 | 100 | 100 | 100 |
| -холодной воды | % | 92,73 | 92,73 | 92,73 | 100 | 100 | 100 |
| -электрической энергии | % | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| -газа | % | нет данных | нет данных | нет данных | не рассчитано | не рассчитано | не рассчитано |

Генеральным планом ЗАТО Звёздный Пермского края предусмотрено формирование зоны застройки многоквартирными жилыми домами средней этажности площадью 22,86 га и формирование зоны застройки индивидуальными жилыми домами в границах поселка Звездный – 33,76 га. Для строительства малоэтажных жилых домов в границах поселка Звездный предлагается включить 61,15 га. Жилая площадь в проектируемой среднеэтажной застройке составит 92296 м2. Жилая площадь в проектируемой малоэтажной застройке составит 153279 м2.

Генеральным планом ЗАТО Звёздный Пермского края предполагается, что строительство будет вестись в основном за счет собственных средств застройщиков и инвесторов.

Информация, предоставленная администрацией ЗАТО Звёздный, не согласуется с прогнозами в Генеральном плане ЗАТО Звёздный Пермского края. Расчеты и информация в данной Программе основываются на информации, предоставленной администрацией ЗАТО Звёздный, как более актуальной (например, информации о численности населения ЗАТО Звёздный).

## 3.3. Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края, рассчитанный на основе прогноза численности населения, представлен в таблице 14.

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия Генерального плана ЗАТО Звёздный Пермского края

Таблица 14

| Показатель | Ед. измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (факт.) | (факт.) | (план.) | (план.) | (план.) | (план.) | (план.) | (план.) | (план.) |
| Население | чел. | 9247 | 9303 | 9407 | 9488 | 9573 | 9643 | 9722 | 10522 | 11472 |
| Объем реализации питьевой воды | тыс. м3/год | 639,1 | 569,8 | 529,24 | 531,62 | 533,34 | 534,39 | 536,02 | 580,13 | 638,96 |
| Объем реализации сточных вод (отведенный от всех потребителей) | тыс. м3/год | 424,65 | 392,58 | 404,48 | 407,98 | 411,63 | 414,64 | 418,02 | 452,42 | 493,27 |
| Объем потребления тепловой энергии | Гкал /год | 90632 | 91181 | 92293 | 93160 | 94070 | 94820 | 95666 | 104228 | 114396 |
| Потребление электроэнергии | тыс. кВт ч/год | Нет данных | 4701 | 3553 | 3577 | 3609 | 3635 | 3665 | 3967 | 4324 |
| Объем реализации газа потребителям | тыс. м3/год | 25058 | 25058 | 25338 | 25556 | 25785 | 25974 | 26187 | 28341 | 30900 |
| Объем захороненных ТКО | тыс. м3/год | 61,3 | 16,9 | 17,1 | 17,2 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 19,1 | 20,8 |

Из таблицы 14 видно, что с увеличением населения ЗАТО Звёздный спрос на коммунальные услуги также вырастет.

# 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими группами показателей, отражающих потребность ЗАТО Звёздный в качественных коммунальных услугах:

• надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами

(услугами) организации коммунального комплекса;

• сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры;

•доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей товарами и услугами организаций коммунального комплекса).

Целевые индикаторы разработаны на основании индикаторов, установленных приказом Минрегиона РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Раздел «Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)» характеризуют показатели:

- аварийность систем коммунальной инфраструктуры;

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя);

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг;

- уровень потерь;

- коэффициент потерь;

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене.

Раздел «Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры» характеризуется двумя показателями:

- уровнем загрузки производственных мощностей;

- обеспеченностью потребления товаров и услуг приборами учета.

Раздел «Доступность товаров и услуг для потребителей» характеризуется показателями:

- доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам;

- удельное потребление;

- собираемость тарифов.

Количественные показатели каждого раздела сформированы таким образом, чтобы они отражали потребности муниципального образования в товарах и услугах организации коммунального комплекса, требуемый уровень качества и надежности работы систем коммунальной инфраструктуры при соразмерных затратах и экологических последствиях; соответствующие аспекты эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.

Количественные показатели по каждой из перечисленных групп на весь период действия настоящей Программы приведены в разделе 5 «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры» обосновывающих материалов к Программе (Том 2).

# 5. Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 5.1. Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения и водоотведения в ЗАТО Звёздный

Водоснабжение

В целях реализации схемы водоснабжения ЗАТО Звёздный необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки (см. п. 3.2 данной Программы) и повышение надежности систем водоснабжения.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, модернизации системы водоснабжения ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

Таблица 15

| № п/п | Мероприятия по модернизации системы водоснабжения | Сроки выполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2018-2022 гг. |
| 1 | Строительство участка сетей от ВК93 до вновь построенного колодца (ул. Б. Каретный – 255м.) | 3 кв. 2018г. | 750,0 |
| 2 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 1 ВНС «Кояново» | 3 кв. 2018г. | 150,0 |
|  | Итого 2018 г. |  | 900,0 |
| 3 | Строительство участка от вновь построенного колодца до ул. Б. Каретный 11 – 150 м.) | 2019г. | 450,0 |
| 4 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 3 ВНС «Кояново» | 2019г. | 150,0 |
| 5 | Замена участка водопровода от автопарка МУП «Гараж» до очистных сооружений | 2019г. | 330,0 |
|  | Итого 2019г. |  | 930,0 |
| 6 | Строительство участка от ВК 115 до вновь построенного колодца (ул. Б. Каретный – 250 м.) | 2020г. | 750,0 |
| 7 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 6 ВНС «Кояново» | 2020г.. | 150,0 |
|  | Итого 2020 г. |  | 900,0 |
| 8 | Строительство участка водопровода (ул. Б. Каретный – 200 м.) | 2021г. | 600,0 |
| 9 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 9 ВНС «Кояново» | 2021г. | 150,0 |
| 10 | Установка приборов учета питьевой воды | 2021г. | 150,0 |
|  | Итого 2021 г. |  | 900,0 |
| 11 | Текущий и капитальный ремонт | 2022г. | 1000,0 |
|  | Итого 2022 г. |  | 1000,0 |
| 2-й этап 2023-2027 гг. |
| 12 | Реконструкция резервного водопровода на котельную | 2023-2027гг. | 270,0 |
| 13 | Текущий и капитальный ремонт |  | 3000,0 |
| 14 | Проведение наружного и технического осмотров сети, составление дефектных ведомостей |  | 2000,0 |
|  | Всего по второму этапу |  | 5270,0 |
| 3-й этап 2028-2032 гг. |
| 15 | Текущий и капитальный ремонт | 2028-2032 | 4500,0 |
|  | Всего по третьему этапу |  | 4500,0 |
|  | Итого: | 2018-2032 | 14400,0 |

Перед проведением мероприятий, указанных в данной Программе, необходимо предварительно разработать проектно-сметную документацию.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 14,4 млн. руб.

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием ЗАТО Звёздный. При проведении мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу системы в целом.

Водотведение

В целях реализации схемы водоотведения ЗАТО Звёздный до 2032 года необходимо выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение в полном объеме необходимого резерва мощностей инженерно – технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки (см. пункт 3.2. данной Программы) и повышения надежности систем жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, модернизации системы водоотведения ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

Таблица 16

| № п/п | Мероприятия по модернизации системы водоотведения | Сроки выполнения | Объемы финансиро- вания, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2018-2022 гг. |
| 1 | Реконструкция участка сетей от КК 483/2 до КК 483/3 (50 м) | 4 кв. 2018 г. | 200,0 |
|  | Итого 2018 г. |  | 200,0 |
| 2 | Реконструкция участка сетей от КК 138 до КК 104 (150 м) | 2 кв. 2019 г. | 600,0 |
|  | Итого 2019г. |  | 600,0 |
| 3 | Реконструкция участка сетей от КК Т2 до станции механической очистки ОСК «Капля-5000» (100 м) | 2 кв. 2020 г. | 400,0 |
|  | Итого 2020 г. |  | 400,0 |
| 4 | Реконструкция участка сетей от КК 496 до Т2 ОСК ОСК «Капля – 5000» с реконструкцией КНС (50 м) | 2 кв. 2021 г. | 450,0 |
|  | Итого 2021 г. |  | 450,0 |
| 5 | Реконструкция канализационной сети для объектов площадок 6т, 6ж,19 | 2022 г. | 780 |
|  | Итого 2022 г. |  | 780,0 |
| 2-й этап 2023-2027 гг. |
| 6 | Реконструкция канализационной сети для логопарка | 2021 г. | 1700 |
| 7 | Профилактические мероприятия: прочистка линий, очистка колодцев (камер) от загрязнений, отложений и др.; | 2023-2027 гг. | - |
| 8 | Текущий и капитальный ремонт сетей | 2023-2028 гг. | 3500 |
| 9 | Реконструкция и замена изношенных канализационных сетей | 2023-2027 гг. | 3500 |
|  | Всего по второму этапу |  | 8700 |
| 3-й этап 2028-2032 гг. |
| 10 | Текущий и капитальный ремонт сетей | 2028-2032 гг. | 4000 |
| 11 | Реконструкция и замена изношенных канализационных сетей | 2028-2032 гг. | 4000 |
| 12 | Диспетчеризация КНС | 2028-2032 гг. | 100 |
|  | Всего по третьему этапу |  | 8100 |
|  | Итого: | 2018-2032 гг. | 19230 |

Перед проведением мероприятий, указанных в данной программе, необходимо предварительно разработать проектно-сметную документацию.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части водоотведения 19,23 млн. руб.

## 5.2. Программа инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения в ЗАТО Звёздный

Данная Программа предполагает проведение реконструкции Центральной котельной ЗАТО Звёздный (далее – котельная ЗАТО Звёздный) с заменой паровых котлов на водогрейные. Котельная ЗАТО Звёздный предлагается к реконструкции, так как её оборудование эксплуатируется в течение длительного времени и неизбежно выработает свой ресурс. Переход на водогрейные котлы позволит повысить эффективность и надежность работы котельной ЗАТО Звёздный.

Для ликвидации зон с ненормативной надежностью и повышения эффективности работы системы теплоснабжения необходимо планомерно выполнить капитальный ремонт тепловых сетей с заменой.

В ЗАТО Звёздный планируется осуществить переход на закрытую систему горячего водоснабжения. Муниципальные учреждения и предприятия ЗАТО Звёздный в настоящий момент снабжаются по открытой системе водоснабжения, планируется их перевод на закрытую систему водоснабжения.

Для реализации данного решения в зданиях муниципальных учреждений и предприятий ЗАТО Звёздный предлагается реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП) потребителей.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

Таблица 17

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятия | Ориенти-ровочный объем инвести-ций, всего, тыс. руб. | Ориентировочный объём инвестиций для реализации мероприятия по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 -2027 | 2028 -2032 |
| 1 | Ремонт нижнего барабана котла № 3 ДЕ 16/13 | Поддержание работоспособности оборудования котельной | 272 | 272 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Замена изоляции на ТС Ду 273 мм от компенсатора (ул. Энергетиков) до ТК № 2 (720 м) | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь | 2 405 | 2 405 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Капремонт обмуровки котла № 6 ДКВР 20/13 | Поддержание работоспособности оборудования котельной | 1 059 | 1 059 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Замена узлов учёта подпиточной и исходной воды с пусконаладкой | Обеспечение надлежащего контроля, оперативное устранение утечек | 243 | 243 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Замена участка ТС на комплекс ОСК (664 м) | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь | 2604 | - | - | 2604 | - | - | - | - |
| 6 | Замена участка ТС ул. Лесная | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь | 1400 | - | - | 1400 | - | - | - | - |
| 7 | Ремонт соляной ёмкости | Поддержание работоспособности оборудования котельной | 1438 | - | - | 1438 | - | - | - | - |
| 8 | Ремонт обмуровки котлов № 2, № 5 | Поддержание работоспособности оборудования котельной | 2308 | - | - | 2308 | - | - | - | - |
| 9 | Инвентаризация котельной ЗАТО Звёздный и её оборудования | Определение степени износа котельной и её оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Замена ПСВ-90- 70-15 № 3. | Повышение эффективности работы котельной | 1200 | - | - | - | 1200 | - | - | - |
| 11 | Реконструкция участка ТС от ТК 64 до ТК 67 | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь | 2400 | - | - | - | 2400 | - | - | - |
| 12 | Перевод муниципальных организаций и предприятий ЗАТО Звёздный на закрытую систему горячего водоснабжения | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения, соблюдение санитарно-гигиенических требований | 22440 | - | - | - | - | 22440 | - | - |
| 13 | Перекладка участков ТС по результатам расчета надежности (2,59 км) | Замена изношенных сетей, снижение тепловых потерь | 11293 | - | - | - | - | - | 11293 | - |
| 14 | Реконструкция котельной с установкой водогрейных котлов | Повышение надежности и эффективности работы источника теплоснабжения | 105000 | - | - | - | - | - | - | 105000 |
| 15 | Проведение тепловых испытаний сетей | Определение качества теплоизоляции, установление норм тепловых потерь | 96 | - | 32 | - | - | - | 32 | 32 |
| 16 | Проведение испытаний компенсационной способности теплосети | Выявление неисправностей в компенсационных устройствах | 210 | - | 30 | - | 30 | - | 90 | 60 |
| 17 | Установка дополнительного бака для хранения резервного топлива, 150 м3 | Хранение нормативного запаса топлива | 2000 | - | - | 2000 | - | - | - | - |
|  | Итого: | - | 193088 | 3979 | 62 | 12150 | 1230 | 59160 | 11415 | 105092 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 193,088 млн. руб.

## 5.3. Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения в ЗАТО Звёздный

Удельный показатель коммунально-бытового газопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и составит 250 нм3/год на человека. Расход газа на коммунально-бытовые нужды предусматривает потребление газа на приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление усадебной застройки. Согласно Генеральному плану ЗАТО Звёздный Пермского края, обеспеченность жилищного фонда газоснабжением составляет 100%.

В настоящее время отсутствует возможность проведения работ по обеспечению нового индивидуального жилого строительства услугами газоснабжения в связи с принадлежностью земель Министерству обороны Российской Федерации. Администрацией ЗАТО Звёздный ведутся работы по решению данной ситуации.

Мероприятия в сфере газоснабжения в ЗАТО Звёздный отсутствуют.

## 5.4. Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения в ЗАТО Звёздный

Анализ состояния системы электроснабжения в ЗАТО Звёздный показывает, что система электроснабжения работает без перебоев. Система электроснабжения в ЗАТО Звёздный нуждается в модернизации и обновлении существующего сетевого оборудования, включая воздушные линии передачи электрической энергии и трансформаторные подстанции.

На текущий момент в ЗАТО Звёздный приборами учета электрической энергии оборудовано 80% потребителей. Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» необходима установка приборов учета электрической энергии у 100% потребителей.

Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) системы электроснабжения ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

Таблица 18

| № п/п | Мероприятия по модернизации системы электроснабжения | Сроки выполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2018-2022 гг. |
| 1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 с применением СИП. | 3 кв.2018 г | 950,0 |
| 2 | Строительство в 3-м массиве зоны огородничества участков воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. | 4 кв.2018 г | 1000,0 |
|  | Итого 2018 г. |  | 1950,0 |
| 3 | Реконструкция КТП № 2 с заменой силового трансформатора на более мощный. | 1 кв. 2019 г. | 2000,0 |
| 4 | Строительство в 1-м массиве зоны огородничества ЗАТО Звёздный КТП – 6/0,4 кВ и участка воздушной линии ВЛ-6 кВ | 2-3 кв. 2019г. | 1800,0 |
|  | Итого 2019 г. |  | 3800 |
| 5 | Строительство в 1-м массиве зоны огородничества п. Звездный участков воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. | 1-4кв. 2021 г. | 1200,0 |
|  | Итого 2020 г. |  | 1200,0 |
| 6 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 с применением СИП. | 1-4кв. 2021 г. | 850,0 |
|  | Итого 2021 г. |  | 850,0 |
| 7 | Установка приборов учета электроэнергии | 1-4кв. 2022 г. | 400,0 |
|  | Итого 2022 г. |  | 400,0 |
| 2-й этап 2023-2027 гг. |
| 8 | Реконструкция 6 трансформаторных подстанций, чей срок службы превышает нормативный | 2023-2027гг. | 6000,0 |
|  | Всего по второму этапу |  | 6000,0 |
| 3-й этап 2028-2032 гг. |
| 9 | Реконструкция 6 трансформаторных подстанций, чей срок службы превышает нормативный | 2028-2032гг. | 6000,0 |
|  | Всего по третьему этапу |  | 6000,0 |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 20,2 млн. руб.

## 5.5. Программа инвестиционных проектов в сфере размещения и утилизации ТКО в ЗАТО Звёздный

Инвестиционные проекты в сфере размещения и утилизации ТКО отсутствуют, так как на текущий момент полигон по захоронению ТКО по адресу Пермский край, п. Звездный, ул. Промышленная, 11 соответствует всем нормативным требованиям.

## 5.6. Программа инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный

Данная Программа учитывает мероприятия муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края», утвержденной постановлением администрации ЗАТО Звёздный от 12.02.2019 № 136. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края» не имеет строгого разделения на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока действия муниципальной Программы. Учитывается возможность её продолжения (продления) в дальнейшие годы.

Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 гг.

Таблица 19

| № п/п | Мероприятия по модернизации системы электроснабжения | Сроки выполнения | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-й этап 2018-2022 гг. |
| 1 | Установка приборов учёта | 4 кв. | 2525,7 |
|  | Итого 2018 г. |  | 2525,7 |
| 2 | Проверка приборов учёта и состояния водопроводной и отопительной систем в многоквартирных домах |  | - |
|  | Итого 2019г. |  | - |
| 3 | Размещение информации по энергосбережению в СМИ | 1 кв. | 60,0 |
|  | Итого 2020 г. |  | 60,0 |
| 4 | Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации систем наружного освещения объектов ЗАТО Звёздный | 1-4 кв. | 1300,0 |
|  | Итого 2021 г. |  | 1300,0 |
| 5 | Разработка табличек, памяток по энергосбережению | 1-4 кв. | - |
|  | Итого 2022 г. |  | - |
| 2-й этап 2023-2027 гг. |
|  | - | 2023-2027гг. | - |
|  | Всего по второму этапу |  | - |
| 3-й этап 2028-2032 гг. |
|  | - |  | - |
|  | Всего по третьему этапу | 2028-2032гг. | - |

Итоговая сумма инвестиций на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО Звёздный Пермского края» к 2032 г. составит 3885,7 тыс. руб.

Реализация мероприятий муниципальной Программы в части энергосбережения и повышения энергетической эффективности предполагает достижение следующих результатов:

- переход на 100%-й приборный учёт ресурсов при расчётах с организациями коммунального комплекса;

- снижение затрат бюджета ЗАТО Звёздный на оплату коммунальных ресурсов.

- совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведение обязательных энергетических обследований;

- повышение заработной платы работников бюджетной сферы в ЗАТО Звёздный за счёт экономии средств от потребления энергоресурсов.

# 6. Общая программа инвестиционных проектов для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы

Общая программа инвестиционных проектов для реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в ЗАТО Звёздный на 2018-2032 годы представлена в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Мероприятие | Объем работ | Стоимость выполнения мероприятия, тыс. руб. | Финансовые потребности на реализацию мероприятий по годам, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2027 | 2028-2032 |  |
| 1. | Водоснабжение |
| 1.1 | Строительство участка сетей от ВК 93 до вновь построенного колодца (ул. Б. Каретный – 255 м) | 255 м | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.2 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 1 ВНС «Кояново» | 1 шт. | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.3 | Строительство участка от вновь построенного колодца до ул. Б. Каретный, 11 (150 м) | 150 м | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.4 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 3 ВНС «Кояново» | 1 шт. | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.5 | Замена участка водопровода от автопарка МУП «Гараж» до очистных сооружений | - | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.6 | Строительство участка от ВК 115 до вновь построенного колодца (ул. Б. Каретный – 250 м) | 250 м | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.7 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 6 ВНС «Кояново» | 1 шт. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.8 | Строительство участка водопровода (ул. Б. Каретный – 200 м) | 200 м | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.9 | Замена глубинного насоса ЭЦВ-10-65-65 на скважине 9 ВНС «Кояново» | 1 шт. | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.10 | Установка приборов учета питьевой воды | 727 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.11 | Текущий и капитальный ремонт | - | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.12 | Реконструкция резервного водопровода на котельную ЗАТО Звёздный | - | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.13 | Текущий и капитальный ремонт | - | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.14 | Проведение наружного и технического осмотров сети, составление дефектных ведомостей | 35,112 км | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 1.15 | Текущий и капитальный ремонт | - | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| Итого по водоснабжению | 14400 | 900 | 930 | 900 | 900 | 1000 | 5270 | 4500 |  |
| 2. | Водоотведение |
| 2.1 | Реконструкция участка сетей от КК 483/2 до КК 483/3 | 50 м | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.2 | Реконструкция участка сетей от КК 138 до КК 104 | 150 м | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.3 | Реконструкция участка сетей от КК Т2 до станции механической очистки ОСК «Капля-5000» | 100 м | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.4 | Реконструкция участка сетей от КК 496 до Т2 ОСК ОСК «Капля – 5000» с реконструкцией КНС | 50 м | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.5 | Реконструкция канализационной сети для объектов площадок 6т, 6ж,19 | - | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.6 | Реконструкция канализационной сети для логопарка | - | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.7 | Профилактические мероприятия: прочистка линий, очистка колодцев (камер) от загрязнений, отложений и др.; | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.8 | Текущий и капитальный ремонт сетей | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.9 | Реконструкция и замена изношенных канализационных сетей | - | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.10 | Текущий и капитальный ремонт сетей | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.11 | Реконструкция и замена изношенных канализационных сетей | - | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 2.12 | Диспетчеризация КНС | 1 шт. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| Итого по водоотведению | 19230 | 200 | 600 | 400 | 2150 | 780 | 7000 | 8100 |  |
| 3. | Теплоснабжение |
| 3.1 | Ремонт нижнего барабана котла № 3 ДЕ 16/13 | 1 шт. | 272 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.2 | Замена изоляции на ТС Ду 273 мм от компенсатора ( ул. Энергетиков) до ТК № 2 (720 м) | 720 м | 2405 | 2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.3 | Капремонт обмуровки котла № 6 ДКВР 20/13 | 1 шт. | 1059 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.4 | Замена узлов учёта подпиточной и исходной воды с пусконаладкой | - | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.5 | Замена участка ТС на комплекс ОСК (664 м) | 664 м | 2604 | 0 | 0 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.6 | Замена участка ТС ул. Лесная | - | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.7 | Ремонт соляной ёмкости | 1 шт. | 1438 | 0 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.8 | Ремонт обмуровки котлов № 2, № 5 | - | 2308 | 0 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.9 | Инвентаризация котельной ЗАТО Звёздный и её оборудования | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.10 | Замена ПСВ-90- 70-15 № 3. | - | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.11 | Реконструкция участка ТС от ТК 64 до ТК 67 | - | 2400 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.12 | Перевод потребителей в ЗАТО Звёздный на закрытую систему горячего водоснабжения | - | 59160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59160 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.13 | Перекладка участков ТС по результатам расчета надежности | 2,59 км | 11293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11293 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.14 | Реконструкция котельной ЗАТО Звёздный с установкой водогрейных котлов | 1 шт. | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.15 | Проведение тепловых испытаний сетей | - | 96 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.16 | Проведение испытаний компенсационной способности теплосети |  | 210 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 90 | 60 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 3.17 | Установка дополнительного бака для хранения резервного топлива, 150 м3 |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| Итого по теплоснабжению | 193088 | 3979 | 62 | 12150 | 1230 | 59160 | 11415 | 105092 |  |
| 4 | Электроснабжение |
| 4.1 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП № 4 с применением СИП. | - | 980 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.2 | Строительство в 3-м массиве зоны огородничества участков воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. | - | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.3 | Реконструкция КТП № 2 с заменой силового трансформатора на более мощный. | 1 шт. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.4 | Строительство в 1-м массиве зоны огородничества п. Звездный КТП – 6/0,4 кВ и участка воздушной линии ВЛ-6 кВ | - | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.5 | Строительство в 1-м массиве зоны огородничества п. Звездный участков воздушной линии ВЛ-0,4 кВ. | - | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.6 | Реконструкция воздушной линии ВЛ-0,4 кВ от КТП № 5 с применением СИП. | - | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.7 | Установка приборов учета электроэнергии | 627 шт. | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.8 | Реконструкция 6 трансформаторных подстанций, чей срок службы превышает нормативный | 6 шт. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 4.9 | Реконструкция 6 трансформаторных подстанций, чей срок службы превышает нормативный | 6 шт. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| Итого по электроснабжению | 20230 | 1980 | 3800 | 1200 | 850 | 400 | 6000 | 6000 |  |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| 5.1 | Установка приборов учёта | 434 шт. | 2526 | 2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 5.2 | Проверка приборов учёта и состояния водопроводной и отопительной систем в многоквартирных домах | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 5.3 | Размещение информации по энергосбережению в СМИ | 4 шт. | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 5.4 | Заключение энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации систем наружного освещения объектов ЗАТО Звёздный | 1 шт. | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| 5.5 | Разработка табличек, памяток по энергосбережению | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет ЗАТО Звёздный, бюджет Пермского края, внебюджетные источники |
| Итого по электроснабжению | 3886 | 2526 | 0 | 60 | 1300 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по Программе | 250864,00 | 9585,00 | 5392,00 | 14710,00 | 6430,00 | 61340,00 | 29685,00 | 123692,00 |  |

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств бюджета ЗАТО Звёздный, бюджета Пермского края и внебюджетных источников и составят за период реализации Программы 250,864 млн. руб.

Все мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей в рамках данной Программы, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность ЗАТО Звёздный в установленном порядке по соглашению сторон.

Объемы мероприятий в рамках данной Программы определены усреднённо. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Сроки выполнения мероприятий устанавливаются в зависимости от очерёдности застройки.

Источники финансирования всех мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционных программах ресурсоснабжающих организаций, согласованных с администрацией ЗАТО Звёздный и утвержденных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Прогнозируемые расходы населения на коммунальные ресурсы на период действия Программы представлены в таблице 21.

Прогнозируемые расходы населения на коммунальные ресурсы на период действия Программы

Таблица 21

| Показатель | 2016 (факт.) | 2017 (факт.) | 2018 (факт.) | 2019 (план.) | 2020 (план.) | 2021 (план.) | 2022 (план.) | 2027 (план.) | 2032 (план.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на холод-ную воду, тыс. руб | 9363 | 9381 | 9803 | 10204 | 10735 | 11213 | 11666 | 14811 | 18529 |
| Расходы на отвод сточных вод, тыс. руб. | 15372 | 15232 | 16685 | 17857 | 19055 | 20239 | 21458 | 34626 | 50168 |
| Расходы на тепловую энергию, тыс. руб. | 97295 | 114247 | 137947 | 144113 | 151125 | 157992 | 165096 | 241555 | 331914 |
| Расходы на электроэнергию, тыс. руб. | Нет дан-ных | 12599 | 13040 | 15095 | 17215 | 19338 | 21514 | 45105 | 72946 |
| Расходы на газ, тыс. руб. | Нет дан-ных | Нет дан- ных | 12492 | 12600 | 12712 | 12805 | 12910 | 13973 | 15234 |
| Расходы на утилиза-цию ТКО, тыс. руб. | 6736 | 1894 | 1952 | 2001 | 2062 | 2111 | 2173 | 2550 | 3001 |
| Общий совокуп- ный платеж | нет дан-ных | нет дан-ных | 191919 | 201870 | 212904 | 223698 | 234817 | 352620 | 491792 |

Более подробно прогноз расходов населения представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов к данной Программе.